# Annexe 6

Formulaire pour l’estimation de l’ampleur des dommages (rapport succinct, partie 2)

Annexe 6

Formulaire pour l’estimation des dommages potentiels (rapport succinct partie 2)

Sommaire:

1.	Estimation des dommages en cas d’incendie d’un bassin	2

2.	Estimation des dommages en cas de fuite d’hydrocarbures	5

3.	Estimation des dommages en cas d’explosion dans une canalisation	10

4.	Estimation des dommages pour le cas spécial «explosion d’un nuage de gaz»	14

5.	Estimation des dommages pour le cas spécial «Boil over»	19

6.	Estimation de dégâts matériels (indicateur n6)	22

7.	Calcul de l’indice d’accident majeur	25

Récapitulation des résultats	26

| Entreprise: |  |
| --- | --- |
| Date: |  |

Introduction

Pour compléter le présent formulaire destiné à l’estimation des dommages potentiels (annexe 6 du rapport-cadre), on appliquera par analogie les remarques relatives à l’annexe 5 (rapport succinct partie 1) et figurant au chapitre « Introduction et remarque préliminaire à propos de la récapitulation «.

Les champs du formulaire à compléter sont de couleur jaune.

1.	Estimation des dommages en cas d’incendie d’un bassin

Détermination des rayons d’action

La surface déterminante du bassin sert de base pour déterminer les rayons d’effet.

Surface(s) déterminante(s) du/des bassin(s):

| a) Bassin ayant la plus grande surface | N°: |  | Surface = m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| b) Bassin le plus proche de la population | N°: |  | Surface = m2 |

Avec ces informations, on peut établir, à l’aide de la figure 1, les distances d’effet à partir du bord du bassin (rayon de létalité):

Fig. 1: 	Distances d'effet en cas d'incendie d'un bassin

| Bassin n° |  | Létalité 50%: |  | Létalité 1%: |  | Seuil de douleur: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R50 = m |  | R1 = m |  | RS = m |
|  |  | R50 = m |  | R1 = m |  | RS = m |

### Estimation des effets

| Bassin n° |  | Rayons d’effet |  | Nombre de personnes touchées | Facteurs de létalité F2 | Nombre de décès (= F x nombre de pers.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R50 = m |  |  | 0.65 |  |
|  |  | R1 = m |  |  | 0.15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Total: |
|  |  | R50 = m |  |  | 0.65 |  |
|  |  | R1 = m |  |  | 0.15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Total: |

### Calcul de l’indice d’accident majeur

La conversion du nombre de décès en indice d’accident majeur sera effectuée à l’aide de la fig. 5 ou au moyen de la formule indiquée:

| Bassin n° |  | Nombre de décès |  | Indice | Formule |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | n1 = | n1 = 0.3 x log(nombre de décès) |
|  |  |  |  | n1 = | n1 = 0.3 x log(nombre de décès) |

La plus grande des valeurs obtenues doit être reportée sur la récapitulation (dernière page).

Notations Chapitre 1:

2.	Estimation des dommages en cas de fuite d’hydrocarbures

Le scénario «fuite d’hydrocarbures» est-il déterminant?

(cocher ce qui convient)

| Y a-t-il un risque que le produit s’écoule dans les égouts de l’entreprise ou de la zone et puis parvienne dans une eau ou atteigne une STEP via les canalisations d’eaux usées? | oui non |
| --- | --- |
| Y a-t-il un risque qu’une fuite de produit s’écoule sur une surface imperméable ou non et, de là, parvienne dans une eau? | oui non |

Si vous avez répondu au moins une fois par «oui», les effets doivent être estimés ci-après. Si vous avez répondu deux fois par «non», ce scénario n’est pas déterminant; vous pouvez passer directement au chapitre 3.

Estimation des effets

Différents événements peuvent être déterminants pour le scénario principal «fuite d’hydrocarbures». Pour chaque événement, il convient donc d’évaluer les quantités qui se répandent sur le site par la canalisation de l’entreprise ou en surface et qui présentent ainsi un danger pour une eau ou pour la STEP.

Erreur de manipulation pendant la purge d’un bassin

Ce qui est déterminant, c’est la durée maximale d’une erreur de manipulation pendant la purge du bassin où la capacité de purge est la plus haute. Pour estimer l’ampleur des dommages, la durée d’une telle erreur est fixée à 15 minutes au maximum.

| Bassin n° |  | Débit du système de purge |  | Quantité maximale répandue | Formule |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E = m3/min |  | P = m3 | P = E x 15 Min. |

Jet d’hydrocarbure par-dessus le bord du bassin

Ce qui est déterminant, c’est la citerne qui a le plus grand volume et la plus petite distance jusqu’au mur du bassin. Pour le calcul, on se basera sur une citerne pleine (100% du volume utile).

| Citerne n° |  | Hauteur citerne (niveau max du produit) |  | Surface de la citerne |  | Distance au mur |  | Hauteur du mur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H = m |  | F = m2 |  | A = m |  | M = m |
|  |  | H = m |  | F = m2 |  | A = m |  | M = m |

Le calcul est basé sur le modèle de la trajectoire parabolique (trou de petite dimension par rapport au niveau du produit). On indiquera uniquement la citerne qui présente la plus grande fuite d’hydrocarbures.

| Citerne n° |  | Volume maximal de produit répandu | Formule |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | P = m3 | P = (H - A - M) x F |

Débordement du bassin

Le débordement d’un bassin n’est possible que si, après une fuite, un volume supplémentaire est introduit dans le bassin (p. ex. de l’eau d’extinction). Le bassin déterminant est celui qui a la plus petite réserve de volume par rapport au contenu de la plus grande citerne y associée. La durée d’un apport d’eau d’extinction est estimée à 
1 heure. On peut admettre que la durée de l’intervention des services est de 2 heures. S’agissant de l’apport d’eau de refroidissement, on admet une durée d’au moins ¼ d’heure.

| Citerne n° |  | Volume utile |  | Volume d’eau (extinction et refroidissement) |  | Volume du bassin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N = m3 |  | L = m3 |  | B = m3 |
|  |  | N = m3 |  | L = m3 |  | B = m3 |

La citerne déterminante est celle pour laquelle le volume de débordement est le plus grand:

| Citerne n° |  | Quantité maximale répandue | Formule |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | P = m3 | P = N + L - B |

Fuite lors d’une opération de transvasement

Est déterminante pour calculer la quantité maximale de produit écoulé l’importance d’une fuite, c’est-à-dire la quantité de produit qui s’est écoulée pendant la durée maximale jusqu’au colmatage de la fuite.

| Produit répandu |  | Durée de la fuite |  | Quantité maximale répandue | Formule |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A = m3/min |  | D = min. |  | P = m3 | P = A x D |

Estimation des effets

L’ampleur des dommages dépend surtout de la conception de l’installation et de son voisinage. De ce fait, il faut établir, pour chaque installation, les quantités de produit qui peuvent être retenues sur le site même (volumes retenus ou en surface). Dans l’estimation, on devra donc tenir compte de la topographie, de la proportion de surfaces perméables et non perméables ainsi que de l’emplacement des puits.

| Evénement | Quantité maximale de produit |  | Rétention sur le site |  | Quantité écoulée dans une eau | Formule |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Purge du bassin (21) | P = m3 |  | R = m3 |  | G = m3 | G (T) = P - R |
|  |  |  |  |  | T = m3 |  |
| Jet (22) | P = m3 |  | R = m3 |  | G = m3 | G (T) = P - R |
|  |  |  |  |  | T = m3 |  |
| Débordement (22) | P = m3 |  | R = m3 |  | G = m3 | G (T) = P - R |
|  |  |  |  |  | T = m3 |  |
| Fuite lors d’un transvasement (22) | P = m3 |  | R = m3 |  | G = m3 | G (T) = P - R |
|  |  |  |  |  | T = m3 |  |

G:	Quantité déversée dans une eau superficielle

T:	Quantité déversée dans une eau souterraine

Pour l’extension de la fuite, on admet pour l’indicateur n3 (eau superficielle) une répartition uniforme sur la surface de l’eau. Pour l’indicateur n4 (eau souterraine/eau potable), on tiendra compte en plus des possibilités d’extension avec les distances jusqu’aux endroits mis en danger. Les dommages provoqués par les quantités d’eau polluées telles qu’on a pu les estimer s’obtiennent sur la base de la valeur limite spécifique. On calcule ces dommages avec les formules suivantes:

Déversement dans une canalisation (21)

| Indicateur | Quantité déversée dans l’eau |  | Pollution de l’eau | Formule |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n3 | G = m3 |  | VG = km2 | VG = G x 0.0567 (cf. rapport chap. 5.3)) |
| n4 | T = m3 |  | VT = PM | VT = T x 3.5 x 106 (cf. rapport chap. 5.3)) |

Calcul des indices d’accident majeur

La conversion de l’ampleur des dommages en indice d’accident majeur sera effectuée à l’aide de la fig.5 ou au moyen des formules:

| Indicateur | Ampleur |  | Indice | Formule |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n3 | km2 |  | n3 = | n3 = 0.3 x (log (nombre km2) + 1) |
| n4 | PM |  | n4 = | n4 = 0.3 x (log (nombre PM) - 3) |

Ces valeurs doivent être reportées dans la récapitulation (dernière page).

Ecoulement superficiel (22)

| Indicateur | Quantité déversée dans l’eau |  | Pollution de l’eau | Formule |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n3 | G = m3 |  | VG = km2 | VG = G x 0.0567 (cf. rapport chap. 5.3) |
| n4 | T = m3 |  | VT = PM | VT = T x 3.5 x 106 (cf. rapport chap. 5.3) |

Calcul des indices d’accident majeur

La conversion de l’ampleur des dommages en indice d’accident majeur sera effectuée à l’aide de la fig. 5 ou au moyen des formules:

| Indicateur | Ampleur |  | Indice | Formule |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n3 | km2 |  | n3 = | n3 = 0.3 x (log (nombre km2) + 1) |
| n4 | PM |  | n4 = | n4 = 0.3 x (log (nombre PM) - 3) |

Ces valeurs doivent être reportées dans la récapitulation (dernière page).

Notations Chapitre 2:

3.	Estimation des dommages en cas d’explosion dans une canalisation

### Le scénario «explosion» est-il déterminant?

(cocher ce qui convient)

| De l’essence est-elle stockée dans l’installation? | oui non |
| --- | --- |
| Une fuite d’essence peut-elle parvenir dans la canalisation publique? | oui non |

Si vous avez répondu deux fois par «oui», les effets doivent être estimés ci-après. Si vous avez répondu une fois par «non», ce scénario n’est pas déterminant; vous pouvez passer directement au chapitre 4.

Estimation des effets

###### Déflagration

Le diagramme ci-après montre les distances sur lesquelles s’étend l’explosion par rapport au volume inflammable dans la canalisation avec une surpression initiale de 7 bar, c’est-à-dire après une déflagration.

Fig. 2:	Effets d’une déflagration pour différentes quantités de gaz inflammables

Détonation

Si les conditions sont défavorables, une détonation peut se produire dans la canalisation avec une surpression pouvant atteindre 25 bar. A cause de la baisse rapide de pression sur quelques mètres seulement, il y a peu de différence entre les effets d’un événement et de l’autre. Par conséquent, la figure 2 est aussi utilisée par approximation pour l’événement «détonation».

La quantité de gaz inflammable dans le tuyau de la canalisation est déterminante pour l’événement «explosion»:

| Section du tuyau |  | Longueur du tronçon |  | Mélange gaz/air explosible | Formule |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F = m2 |  | S = m |  | V = m3 | V = F x S |

Sur la figure 2, on peut lire les distances d’effet R0.48 et R0.21 suivantes:

|  |  | Surpression 0,48 bar |  | Surpression 0,21 bar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scénario déflagration |  | R0.48 = m |  | R0.21 = m |

### Estimation des effets

Les distances d’effet seront reportées sur le voisinage depuis le lieu de l’explosion.

| Lieu de l’explosion | Rayon d’effet |  | Nombre de personnes touchées | Facteurs de létalité F | Nombre de décès (= F x nombre de pers.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Début du tronçon | R0.48 = m |  |  | 0.70 |  |
|  | R0.21 = m |  |  | 0.10 |  |
|  |  |  |  |  | Total: |
| Fin du tronçon | R0.48 = m |  |  | 0.70 |  |
|  | R0.21 = m |  |  | 0.10 |  |
|  |  |  |  |  | Total: |

Calcul des indices d’accident majeur

La conversion du nombre de décès en indice d’accident majeur sera effectuée à l’aide de la fig. 5 ou au moyen de la formule indiquée.

| Lieu de l’explosion | Nombre de décès |  | Indice | Formule |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Début du tronçon |  |  | n1 = | indice n1 = 0.3 x log(nombre de décès) |
| Fin du tronçon |  |  | n1 = | indice n1 = 0.3 x log(nombre de décès) |

Le plus grand des deux indicateurs est à reporter dans la récapitulation (dernière page).

Notations Chapitre 3:

4.	Estimation des dommages pour le cas spécial «explosion d’un nuage de gaz»

(cocher ce qui convient)

| De l’essence est-elle stockée dans l’installation? | oui non |
| --- | --- |
| Dans un rayon de 150 m, y a-t-il une forte densité de population, ou d’importants rassemblements de personnes, ou des immeubles dont l’évacuation est difficile? | oui non |

Si vous avez répondu deux fois par «oui», il convient d’examiner ci-après les effets d’un tel événement. Si vous avez répondu au moins une fois par «non»,  ce scénario n’est pas déterminant et vous pouvez passer directement au chapitre 5.

### Calcul de la grandeur maximale du nuage de gaz

La surface déterminante du bassin constitue la base du calcul de la grandeur du nuage de gaz.

Surface(s) déterminante(s) du bassin (reprendre les données du chapitre 1, «incendie d’un bassin»):

| a) Bassin présentant la plus grande surface | N°: |  | Surface = m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| b) Bassin le plus proche de la population | N°: |  | Surface = m2 |

Les figures ci-après indiquent, pour différentes surfaces de bassins, la grandeur du nuage de gaz ainsi que les surfaces touchées par l’onde de choc:

Fig. 3:	Forme du nuage de gaz et dimensions des zones touchées

Fig. 4:	Taille du nuage en fonction de la surface du bassin

| Bassin n° |  | Longueur L [m] |  | Largeur nuage B [m] |  | Distance D [m] |  | Distance E [m] |  | Distance R [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) |  | L = m |  | B = m |  | D = m |  | E = m |  | R = m |
| b) |  | L = m |  | B = m |  | D = m |  | E = m |  | R = m |

### Estimation des effets

Pour les effets du rayonnement de chaleur sur la population, on admet que 50% des personnes présentes à l’intérieur du nuage seront mortellement blessées. Pour les effets sur les personnes se trouvant à l’intérieur d’un bâtiment, on admet que 10% d’entre elles sont en danger. Hors du nuage, les effets du rayonnement de chaleur peuvent être négligés en raison de la courte durée du feu. Personne n’est mis en danger.

Pour les effets de l’onde de choc sur la population, on détermine la zone où la surpression dépasse 0,21 bar. 10% des personnes qui s’y trouvent sont mortellement blessées. On admet en outre, au sens d’une hypothèse conservative, que les bâtiments n’offrent pas de protection contre les effets de la pression, si bien que les personnes se trouvant à l’intérieur de bâtiments sont considérées comme se trouvant à l’extérieur.

Pour une installation donnée, l’ampleur des dommages peut varier selon la direction du nuage. Est déterminante en l’occurrence la direction dans laquelle se produiraient les dommages de la plus grande ampleur.

Effets de l’onde de choc:

| Bassin n° |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | L = m | B = m | D = m | E = m | R = m |  |
| Dimensions de la surface touchée: | S = E – R = | m |
|  | T = B + 2S = | m |
|  | L + D = | m |
| Nombre de personnes touchées | Da: |  |
| Bassin n° |  |  |  |  |  |  |
| b) | L = m | B = m | D = m | E = m | R = m |  |
| Dimensions de la surface touchée: | S = E – R = | m |
|  | T = B + 2S = | m |
|  | L + D = | m |
| Nombre de personnes touchées | Db: |  |

Effets du rayonnement de chaleur:

| Bassin n° |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | L = m | B = m | R = m |  |  |
| Dimensions de la surface touchée: | B = | m |
|  | L + R = | m |
| Nombre de personnes touchées: | dehors: |  |
|  | HaF |  |
|  | dans bâtiments: |  |
|  | HaG |  |
|  | Total Ha: |  |
| Bassin n° |  |  |  |  |  |
| b) | L = m | B = m | R = m |  |  |
| Dimensions de la surface touchée: | B = | m |
|  | L + R = | m |
| Nombre de personnes touchées: | dehors: |  |
|  | HbF |  |
|  | dans bâtiments: |  |
|  | HbG |  |
|  | Total Hb: |  |

Ampleur Bassin a

| Effet |  | Nombre de personnes touchées |  | Facteurs de létalité F |  | Nombre de décès = F x nombre de personnes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Onde de choc |  | Da: |  |  |  |  |
| Rayonnement de chaleur |  | Ha: |  |  |  |  |
|  |  | HaF |  | 0.50 |  |  |
|  |  | HaG: |  | 0.10 |  |  |
|  |  | Da - Ha: |  | 0.10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total: |  |

Ampleur Bassin b

| Effet |  | Nombre de personnes touchées |  | Facteurs de létalité F |  | Nombre de décès = F x nombre de personnes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Onde de choc |  | Db: |  |  |  |  |
| Rayonnement de chaleur |  | Hb: |  |  |  |  |
|  |  | HbF: |  | 0.50 |  |  |
|  |  | HbG: |  | 0.10 |  |  |
|  |  | Db - Hb: |  | 0.10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total: |  |

Calcul de l’indice d’accident majeur

La conversion du nombre de décès en indice d’accident majeur sera effectuée d’après la fig. 5 ou au moyen de la formule. Est déterminante la valeur la plus élevée entre celle pour le bassin a), c’est-à-dire celui qui a la plus grande surface, et celle pour le bassin b), c’est-à-dire celui qui est le plus proche de la population:

| Bassin n° |  | Nombre de décès |  | Indice | Formule |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | n1 = | n1 = 0.3 x log(nombre de décès) |

L’indice ainsi obtenu est à reporter dans la récapitulation à la dernière page.

Notations Chapitre 4:

5.	Estimation des dommages pour le cas spécial «Boil over»

Le scénario «Boil over» est-il déterminant?

(cocher ce qui convient)

| L’installation sert-elle au stockage d’huile lourde, d’huile brute, de diesel ou de mazout? | oui non |
| --- | --- |
| Y a-t-il d’importants rassemblements de personnes ou des immeubles difficiles à évacuer dans un rayon de 400 m autour de l’installation? | oui non |

Si vous avez répondu deux fois par «oui», les effets doivent être estimés ci-après. Si vous avez répondu au moins une fois par «non», ce scénario n’est pas déterminant; vous pouvez passer directement au chapitre 6.

Détermination du rayon d’évacuation

A) Seuil de douleur Rs

Par seuil de douleur, on entend le point où les personnes sont blessées après 10 à 20 secondes d’exposition à un rayonnement de chaleur de 5 kW/m2. Pour estimer l’ampleur des dommages, on peut prendre comme référence pour les effets du boil over le rayonnement de chaleur de l’incendie d’un bassin.

Surface(s) déterminante(s) du bassin (reprendre les données du chapitre 1, «incendie d’un bassin»):

| 1) Bassin présentant la plus grande surface | N°: |  | Surface = m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) Bassin le plus proche de la population | N°: |  | Surface = m2 |

La surface du bassin et la figure 1 (incendie d’un bassin) permettent de déterminer le seuil de douleur:

| Bassin n° |  | Surface du bassin |  | Seuil de douleur Rs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F = m2 |  | Rs = m | cf. fig. 1 |
|  |  | F = m2 |  | Rs = m | cf. fig. 1 |

B) Valeur limite selon le Ministère français de l’environnement

On peut également établir une estimation approximative (plus conservative) du rayon d’évacuation de 5 kW/m2, en se servant d’une formule empirique reposant sur le contenu de la citerne (voir chiffre 7.2.3 du rapport):

Contenu déterminant de la citerne:

| 1) Citerne présentant le contenu le plus élevé | N°: |  | Contenu = m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) Citerne la plus proche de la population | N°: |  | Contenu = m3 |

Le rayon d’évacuation se calcule de la manière suivante:

| Citerne n° |  | Capacité max. en m3 ou kg |  | 10% du contenu |  | Rayon d’évacuation | Formule |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I = m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | I = kg |  | M = kg |  | R = m | R = 5.86 x M1/3 |
|  |  | I = m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | I = kg |  | M = kg |  | R = m | R = 5.86 x M1/3 |

Estimation des effets

Un rayonnement de chaleur de 5 kW/m2 provoque des blessures au bout de 10 à 20 secondes d’exposition. A l’intérieur de ce périmètre, toutes les personnes qui ne peuvent pas être alarmées et évacuées entre le début de l’incendie et l’apparition du boil over (généralement plusieurs heures) sont donc mises en danger.

Prise en compte des rayons d’évacuation

Les rayons calculés selon les explications ci-dessus doivent figurer dans les plans d’intervention, sous une forme appropriée et après entente avec les services concernés.

Notations Chapitre 5:

6.	Estimation de dégâts matériels (indicateur n6)

L’indicateur «dégâts matériels» est-il déterminant?

(cocher ce qui convient)

| De l’essence est-elle stockée dans l’installation? | oui non |
| --- | --- |

Si vous avez répondu par «oui», les effets d’une explosion doivent être estimés ci-après. Si vous avez répondu par «non», ce scénario n’est pas déterminant, et vous pouvez passer directement au chapitre 7.

Estimation des effets

Les effets peuvent être estimés au moyen du calcul d’ondes de choc et être évalués à l’aide des valeurs tirées des tableaux. En vertu de l’ordonnance sur les accidents majeurs, les coûts de séjours à l’hôpital, l’évacuation, les mesures temporaires et les interruptions d’exploitation ne peuvent pas être inclus dans ce calcul. Le tableau 1 ci-après donne un aperçu des dommages possibles consécutifs à une surpression.

Tab. 	Effets sur les infrastructures à la suite d’une surpression

| Surpression [bar] | Effets sur les infrastructures |
| --- | --- |
| 1 | Destruction de bâtiments industriels |
| 0,48 | Renversement de wagons-marchandises |
| 0,34 | 99% de dégâts aux structures des constructions |
| 0,30 | Effondrement de bâtiments |
| 0,21 | 50% de dégâts aux constructions |
| 0,17 | 50% de destruction d’ouvrages en maçonnerie |
| 0,06-0,08 | 1% de dégâts aux bâtiments |
| 0,02-0,03 | 10% des vitres volent en éclats |

Le tableau ci-dessus et la figure 2 permettent d’établir pour les scénarios d’explosion une estimation approximative des effets sur les infrastructures et sur les bâtiments. Si nécessaire, il conviendra néanmoins d’effectuer des calculs complémentaires.

Ces valeurs ainsi que les indications sur l’installation et sur le voisinage permettent d’évaluer les dommages potentiels que peuvent subir les diverses constructions ou les infrastructures:

| Scénario | Rayon d’effet |  | Nature des dommages |  | Ampleur en mio. de Fr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) Explosion dans une canalisation | R0.48= | m |  |  |  |  |
|  | R0.21= | m |  |  |  |  |
|  | R0.03 = | m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total: |
| Calcul des rayons selon la fig. 2 |
| B) Explosion d’un nuage de gaz | R0.21= | m |  |  |  |  |
|  | R0.03= | m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total: |
| Calcul des rayons selon la fig. 4 |

Calcul de l’indice d’accident majeur

La conversion des dégâts matériels en indice d’accident majeur sera effectuée d’après la fig. 5 ou au moyen de la formule indiquée:

| Evénement | Mio. de Fr. |  | Indice | Formule |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A) |  |  | n6 = | n6 = 0.3 x (log (mio. de Fr.) - log 5) |
| B) |  |  | n6 = | n6 = 0.3 x (log (mio. de Fr.) - log 5) |

Le plus grand de ces deux indices est à reporter sur la récapitulation en dernière page.

Notations Chapitre 6:

7.	Calcul de l’indice d’accident majeur

Les directives de l’OFEFP de 1996 permettent pour chaque indicateur, de convertir les valeurs obtenues pour l’ampleur des dommages en «indices d’accident majeur».

Fig. 5:	Tableau de conversion des indices d’accident majeur

Récapitulation des résultats

| 1 Incendie d’un bassin (10) | Scénario déterminant: | oui non |
| --- | --- | --- |
| Rayons de létalité: | Nombre de décès = |  |  |
| R1 = | [m] |  |  | Indice |
| R50 = | [m] |  |  | n1 = |
| 2a Infiltration dans une canalisation (21) | Scénario déterminant: | oui non |
| Quantité écoulée: | Pollution: | Indice |
| - dans une eau superficielle = | [m3] | en surface [km2( = |  | n3 = |
| - dans une eau souterraine = | [m3( | dans une eau souterraine [PM] = |  | n4 = |
| 2b Ecoulement en surface (22) | Scénario déterminant: | oui non |
| Quantité écoulée: | Pollution: | Indice |
| - dans une eau superficielle = | m3( | en surface e [km2( = |  | n3 = |
| - dans une eau souterraine = | m3( | dans une eau souterraine [PM] = |  | n4 = |
| 3 Explosion dans la canalisation (23) | Scénario déterminant: | oui non |
| Rayons d’effet: |  |  |
| R0.48 = | [m] |  | Indice |
| R0.21 = | [m] | Nombre de décès = |  | n1 = |
| 4 Cas spécial explosion nuage de gaz (12) | Scénario déterminant: | oui non |
| 4.1 Effets du rayonnement de chaleur |  |  |
| Largeur max. B = | [m] |  | Indice |
| Longueur max. L+R = | [m] | Nombre de décès = |  | n1 = |
| 4.2 Effets de l’onde de choc |  |  |
| R0.21 = | [m] |  | Indice |
| R0.17 = | [m] | Nombre de décès: |  | n1 = |
| 5 Cas spécial boil over (16) | Scénario déterminant: | oui non |
| Rayons d’évacuation: | Dégâts matériels [mio. de Fr.( |  |
| Rs (5 kW/m2) = | [m] | figure dans le plan d’intervention: |  |  |
| R (10% contenu citerne) = | [m] | figure dans le plan d’intervention: |  |  |
| 6 Cas spécial dégâts matériels (n6) | Scénario déterminant: | oui non |
|  |  | Indice |
| Explosion dans une canalisation: | Dégâts matériels [mio. de Fr.( = |  | n6 = |
|  |  | Indice |
| Explosion nuage de gaz: | Dégâts matériels [mio. de Fr.( = |  | n6 = |

Notations Chapitre 7:

# Footnotes

Commentaire

Surface(s) déterminante(s) du/des  bassin(s): Pour calculer la(les) surface(s) déterminante(s) du bassin, il faut déduire la surface de la base de la citerne. Par contre, les parois de séparation basses ne seront prises en considération que si elles sont capables de retenir le contenu de la plus grande citerne.

Commentaire

Nombre de personnes touchées: dans le cas des immeubles d’habitation, les chiffres peuvent être obtenus auprès du contrôle des habitants; quant aux bâtiments industriels, il faut se renseigner directement auprès de l'entreprise afin de connaître le nombre maximal de postes de travail. Pour les autres affectations (terrains de sport, trafic), on procédera par estimation, à moins que les communes ou d'autres personnes ne puissent renseigner.

Létalité, facteur F: plus la source de chaleur est éloignée, plus la létalité diminue. Pour simplifier, cette diminution est établie par approximation avec une fonction par paliers. Le facteur de létalité est la létalité moyenne dans un certain domaine de létalité. Dans le domaine jusqu'au rayon de létalité 50%, on appliquera le facteur 0,65, dans le domaine pour la létalité 1%, on appliquera le facteur 0,15.

Commentaire

Par "eau", on entend aussi bien une eau superficielle qu'une eau souterraine.

Ce qui est déterminant pour l'ampleur des dommages causés à une eau, c'est le bassin qui est relié à une eau ou à une STEP par la canalisation et qui présente la plus grande capacité de purge (pompe ou écoulement). Si l'installation possède divers systèmes de canalisations (et de volumes de rétention), il faudra si nécessaire calculer plusieurs bassins.

Commentaire

C'est dans une grande citerne dont la distance jusqu'au mur du bassin est petite que s'échappe la plus grande quantité de produit. Si les citernes sont de différentes grandeurs et si la distance jusqu'au mur du bassin varie, il faudra éventuellement calculer plusieurs cas pour établir la quantité maximale qui s'est répandue. Le scénario peut aussi se produire pour des citernes enterrées avec barrage de protection; on prendra dans ce cas, pour la hauteur du mur, la différence de hauteur entre le fond de la citerne et la crête.

Etant donné que les citernes dans des bassins en feu ne sont pas refroidies, on admet un apport d’eau de refroidissement erroné d’une durée d’un quart d’heure. Sont refroidies selon CRL 2.1 a) F6 les citernes exposées, en particulier celles qui se trouvent dans des bassins voisins.

Commentaire

Les vapeurs d'essence sont inflammables dans les limites de concentration de 0,6 à 8%. Pour l'estimation des effets, la concentration est fixée à 4.5%, ce qui correspond à peu près à un mélange de gaz stoechiométrique.

La longueur déterminante du tronçon est donnée par la plus grande distance entre deux puits (ou entre d'autres points faibles) dans le réseau d'égouts publics hors du site de l'entreprise.

Le lieu de l'explosion se trouve toujours là où il y a des points faibles (p. ex. des puits), c'est-à-dire en cas normal au début et à la fin du tronçon déterminant.

Commentaire

On obtient la direction déterminante en transposant la grandeur du nuage de gaz depuis le bassin en direction du voisinage de l'installation. Suivant la position du bassin sur le site et son exposition, il convient d'examiner plusieurs directions. C'est seulement dans les cas dûment justifiés, p. ex. si la direction du vent est précise parce que le bassin se trouve dans une vallée, que l’on peut limiter les réflexions à une seule distance.

Commentaire

Est déterminant le bassin correspondant aux citernes considérées (c’est-à-dire non destinées au stockage d'essence ou de kérosène). Si, dans le cas de l'incendie d'un bassin (chap. 1), c'est un bassin associé à une citerne d'essence ou de kérosène qui était déterminant (à cause de sa taille ou de  son exposition), il convient donc d’en recalculer la surface.

Commentaire

On ne tiendra compte que des citernes servant à stocker de l'huile lourde, du diesel, du mazout ou de l'huile brute (donc pas de citernes d'essence ou de kérosène). La citerne déterminante est celle qui présente les plus grands effets potentiels, c'est-à-dire la citerne avec le plus grand contenu ou celle qui est la plus proche des personnes mises en danger.

# Text boxes

Bassin

Nuage de gaz

Expansion du nuage de gaz pour
l’estimation du rayonnement de chaleur

Etendue de la zone de surpression 0,21 bar

Vent