# Anhang 6

Formular zur Ausmasseinschätzung (Kurzbericht Teil 2)

Anhang 6

Formular zur Ausmasseinschätzung (Kurzbericht Teil 2)

Inhalt:

1.	Ausmasseinschätzung für Bassinbrand	2

2.	Ausmasseinschätzung für Auslaufen	5

3.	Ausmasseinschätzung für Explosion in der Kanalisation	10

4.	Ausmasseinschätzung für den Spezialfall Gaswolkenexplosion	14

5.	Ausmasseinschätzung für den Spezialfall Boil Over	19

6.	Ausmasseinschätzung für Sachschäden (Indikator n6)	22

7.	Berechnung des Störfallwertes	25

Zusammenfassung der Resultate	26

| Betrieb: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |

Einleitung

Für das Ausfüllen des vorliegenden Formulars zur Ausmasseinschätzung (Anhang 6 zum Rahmenbericht) gelten sinngemäss die Bemerkungen zum Anhang 5 (Kurzbericht Teil 1) im Abschnitt "Einleitung und Vorbemerkungen zur Zusammenstellung".

Das Formular ist so dargestellt, dass jeweils die gelb hinterlegten Felder auszufüllen sind.

Verwenden Sie bei Platzmangel in den Feldern die Notizseiten am Ende jeden Kapitels.

1.	Ausmasseinschätzung für Bassinbrand

Bestimmung der Wirkungsradien

Grundlage für die Bestimmung der Wirkungsradien ist die massgebende Bassinfläche.

Massgebende Bassinfläche(n):

| a) Bassin mit grösster Fläche | Nr.: |  | Fläche = m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| b) Bassin mit kleinstem Abstand zur Bevölkerung | Nr.: |  | Fläche = m2 |

Daraus lassen sich die entsprechenden Wirkdistanzen vom Bassinrand (Letalitätsradien) aus der Abbildung 1 herauslesen:

Abb. 1:	Wirkdistanzen für Bassinbrand

| Bassin-Nr. |  | Letalität 50%: |  | Letalität 1%: |  | Schmerzgrenze: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R50 = m |  | R1 = m |  | RS = m |
|  |  | R50 = m |  | R1 = m |  | RS = m |

### Abschätzung der Auswirkungen

| Bassin-Nr. |  | Wirkungsradien |  | Anzahl betroffene Personen | Letalitätsfaktoren F | Anzahl Tote (= F x Anz. Personen) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R50 = m |  |  | 0.65 |  |
|  |  | R1 = m |  |  | 0.15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Total: |
|  |  | R50 = m |  |  | 0.65 |  |
|  |  | R1 = m |  |  | 0.15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Total: |

### Berechnung des Störfallwertes

Die Umrechnung der Anzahl Toten in den Störfallwert erfolgt mit Abb. 5 oder mit der angegebenen Formel:

| Bassin-Nr. |  | Anzahl Tote |  | Störfallwert | Formel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | n1 = | n1 = 0.3 x log(Anzahl Tote) |
|  |  |  |  | n1 = | n1 = 0.3 x log(Anzahl Tote) |

Der grössere der erhaltenen Werte ist in die Zusammenfassung auf der letzten Seite zu übertragen.

Notizen Kapitel 1:

2.	Ausmasseinschätzung für Auslaufen

Ist das Szenarium Auslaufen relevant?

(Zutreffendes ankreuzen)

| Kann ausgelaufenes Produkt über die Betriebskanalisation oder Arealentwässerung ein Gewässer, bzw. über die Schmutzwasserkanalisation die ARA erreichen? | ja nein |
| --- | --- |
| Kann ausgelaufenes Produkt über versiegelte oder unversiegelte Oberflächen ein Gewässer erreichen? | ja nein |

Wurde mindestens einmal 'Ja' angegeben, sind die Auswirkungen nachfolgend abzuschätzen. Sind die Antworten beide Male 'Nein', dann ist dieses Szenarium nicht relevant. Die Ausmasseinschätzung kann bei Kapitel 3 fortgesetzt werden.

Abschätzung der Auswirkungen

Für das Hauptszenarium Auslaufen können verschiedene Ereignisse massgebend werden. Für jedes Ereignis sind deshalb diejenigen Mengen abzuschätzen, die sich im Areal entweder über die Betriebskanalisation oder oberflächlich ausbreiten und ein Gewässer oder die ARA gefährden können.

Fehlmanipulation an der Bassinentwässerung

Massgebend ist die maximale Dauer einer Fehlmanipulation an der leistungsfähigsten Bassinentwässerung. Für die Ausmasseinschätzung wird die maximale Dauer der Fehlmanipulation zu 15 Minuten festgelegt.

| Bassin-Nr. |  | Entwässerungs-leistung |  | Max. ausgelaufene Produktmenge | Formel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E = m3/min |  | P = m3 | P = E x 15 Min. |

Freistrahl über Bassinrand

Massgebend ist der Tank mit dem grössten Volumen und dem kleinsten Abstand zur Bassinmauer. Für die Berechnung wird von einem vollen Tank ausgegangen (100% Nutzvolumen).

| Tank-Nr. |  | Tankhöhe (max. Pegelstand) |  | Tankfläche |  | Mauerabstand |  | Mauerhöhe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H = m |  | F = m2 |  | A = m |  | M = m |
|  |  | H = m |  | F = m2 |  | A = m |  | M = m |

Die Berechnung beruht auf dem Modell der Wurfparabel (Lecköffnung klein gegenüber Pegelstand). Anzugeben ist derjenige Tank mit dem grössten ausgelaufenen Produktvolumen.

| Tank-Nr. |  | Maximal ausgelaufenes Produktvolumen | Formel |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | P = m3 | P = (H - A - M) x F |

Bassinüberlauf

Der Überlauf aus einem Bassin ist nur dann möglich, wenn nach einem Tankleck zusätzliches Volumen in das Bassin eingebracht wird (z.B. Löschmittel, Kühl- oder Löschwasser). Massgebend ist dasjenige Bassin mit der kleinsten Volumenreserve gegenüber dem Inhalt des grössten zugehörigen Tankes. Als Annahme für die Dauer des Löschmitteleintrages ist von einer Dauer von 1 Stunde auszugehen. Als Einsatzzeit der Feuerwehr können 2 Stunden angenommen werden. Beim Kühlwassereintrag sind mindestens ¼ Stunden anzunehmen.

| Tank-Nr. |  | Nutzvolumen |  | Volumen Schaum, Lösch- und Kühlwasser |  | Bassinvolumen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N = m3 |  | L = m3 |  | B = m3 |
|  |  | N = m3 |  | L = m3 |  | B = m3 |

Massgebend ist derjenige Tank, für den das Überlaufvolumen am grössten ist.

| Tank-Nr. |  | Maximal ausgelaufenes Produktvolumen | Formel |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | P = m3 | P = N + L - B |

Leckage beim Umschlag

Massgebend für die Bestimmung der maximal ausgelaufenen Produktmenge ist die Grösse eines Lecks bzw. der Abfluss aus dem Leck mit maximaler Dauer bis zur Abdichtung der Leckage.

| Abfluss aus Leck |  | Dauer des Lecks |  | max. ausgelaufene Produktmenge | Formel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A = m3/min |  | D = Min. |  | P = m3 | P = A x D |

### Abschätzung der Einwirkungen

Das eigentliche Schadenausmass hängt wesentlich von der Anlagekonzeption und der Umgebung ab. Es ist somit notwendig, für jede Anlage separat diejenige Produktmenge zu bestimmen, die im Areal selbst zurückgehalten werden kann (in Stapelvolumen oder auf der Oberfläche). In der Abschätzung muss deshalb z.B. die Topografie, der Anteil an versiegelten und unversiegelten Flächen oder auch die Anordnung von Schächten berücksichtigt werden.

| Ereignis | max. Produktmenge |  | Rückhalt im Areal |  | Menge im Gewässer | Formel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entwässerung (21) | P = m3 |  | R = m3 |  | G = m3 | G (T) = P - R |
|  |  |  |  |  | T = m3 |  |
| Freistrahl (22) | P = m3 |  | R = m3 |  | G = m3 | G (T) = P - R |
|  |  |  |  |  | T = m3 |  |
| Bassinüberlauf (22) | P = m3 |  | R = m3 |  | G = m3 | G (T) = P - R |
|  |  |  |  |  | T = m3 |  |
| Leckage beim Umschlag (22) | P = m3 |  | R = m3 |  | G = m3 | G (T) = P - R |
|  |  |  |  |  | T = m3 |  |

G:	Menge im offenen, oberirdischen Gewässer

T:	Menge im Grundwasser

Bei der weiteren Ausbreitung wird für den Indikator n3 (Oberflächengewässer) eine gleichmässige Verteilung auf der Wasseroberfläche angenommen, beim Indikator n4 (Grundwasser/Trinkwasser) sind zusätzlich die möglichen Ausbreitungswege mit den Distanzen zu gefährdeten Stellen zu berücksichtigen. Das Schadenausmass durch die abgeschätzten Verunreinigungsmengen ergibt sich aus dem jeweilig festgelegten Grenzwert und lässt sich mit folgenden Formeln berechnen:

Abfliessen in Kanalisation (21)

| Indikator | Menge im Gewässer |  | Verunreinigung im Gewässer | Formel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n3 | G = m3 |  | VG = km2 | VG = G x 0.0567 (s. Bericht Abs. 5.3) |
| n4 | T = m3 |  | VT = PM | VT = T x 3.5 x 106 (s. Bericht Abs. 5.3) |

Berechnung der Störfallwerte

Die Umrechnung der Ausmasse in den Störfallwert erfolgt mit Abb. 5 oder den Formeln:

| Indikator | Ausmass |  | Störfallwert | Formel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n3 | km2 |  | n3 = | n3 = 0.3 x (log (Anzahl km2) + 1) |
| n4 | PM |  | n4 = | n4 = 0.3 x (log (Anzahl PM) - 3) |

Diese Werte sind in die Zusammenfassung auf der letzten Seite zu übertragen.

Oberflächliches Abfliessen (22)

| Indikator | Menge im Gewässer |  | Verunreinigung im Gewässer | Formel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n3 | G = m3 |  | VG = km2 | VG = G x 0.0567 (s. Bericht Abs. 5.3) |
| n4 | T = m3 |  | VT = PM | VT = T x 3.5 x 106 (s. Bericht Abs. 5.3) |

Berechnung der Störfallwerte

Die Umrechnung der Ausmasse in den Störfallwert erfolgt mit Abb. 5 oder den Formeln:

| Indikator | Ausmass |  | Störfallwert | Formel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n3 | km2 |  | n3 = | n3 = 0.3 x (log (Anzahl km2) + 1) |
| n4 | PM |  | n4 = | n4 = 0.3 x (log (Anzahl PM) - 3) |

Diese Werte sind in die Zusammenfassung auf der letzten Seite zu übertragen.

Notizen Kapitel 2:

3.	Ausmasseinschätzung für Explosion in der Kanalisation

### Ist das Szenarium Explosion relevant?

(Zutreffendes ankreuzen)

| Wird in der Anlage Benzin gelagert? | ja nein |
| --- | --- |
| Kann aus der Anlage auslaufendes Benzin die öffentliche Kanalisation erreichen? | ja nein |

Wurde zweimal 'Ja' angegeben, sind die Auswirkungen nachfolgend abzuschätzen. Ist eine der Antworten 'Nein', dann ist dieses Szenarium nicht relevant. Die Ausmasseinschätzung kann bei Kapitel 4 fortgesetzt werden.

Abschätzung der Auswirkungen

###### Deflagration

Das folgende Diagramm zeigt die Wirkdistanzen in Abhängigkeit vom zündfähigen Gasvolumen in der Kanalisation mit einem Anfangsüberdruck von 7 bar infolge einer Deflagration.

Abb. 2:	Auswirkungen einer Deflagration für verschiedene zündfähige Gasmengen

Detonation

Unter ungünstigen Umständen kann sich in Kanalisationen eine Detonation mit einem Überdruck bis 25 bar bilden.

Wegen des raschen Druckabfalls innerhalb weniger Meter unterscheiden sich die beiden Ereignisse nur wenig in den Auswirkungen im Freien. Die Abb. 2 wird deshalb näherungsweise auch für das Ereignis Detonation verwendet.

Massgebend für das Ereignis Explosion ist die zündfähige Gasmenge im Kanalisationsrohr:

| Rohrquerschnitt |  | Streckenlänge |  | zündfähiges Gas-Luftgemisch | Formel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F = m2 |  | S = m |  | V = m3 | V = F x S |

Aus Abb. 2 können somit die folgenden Wirkdistanzen R0.48 und R0.21 abgelesen werden:

|  |  | Überdruck 0.48 bar |  | Überdruck 0.21 bar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szenarium Deflagration |  | R0.48 = m |  | R0.21 = m |

### Abschätzung der Einwirkungen

Die Wirkdistanzen sind ab Explosionsort in die Umgebung zu übertragen.

| Explosionsort | Wirkungsradius |  | Anzahl betroffener Personen | Letalitäts-faktoren F | Anzahl Tote (= F x Anzahl Personen) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anfang der Strecke | R0.48 = m |  |  | 0.70 |  |
|  | R0.21 = m |  |  | 0.10 |  |
|  |  |  |  |  | Total: |
| Ende der Strecke | R0.48 = m |  |  | 0.70 |  |
|  | R0.21 = m |  |  | 0.10 |  |
|  |  |  |  |  | Total: |

Berechnung der Störfallwerte

Die Umrechnung der Anzahl Toten in den Störfallwert erfolgt mit Abb. 5 oder mit der angegebenen Formel:

| Explosionsort | Anzahl Tote |  | Störfallwert | Formel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anfang der Strecke |  |  | n1 = | Störfallwert n1 = 0.3 x log(Anzahl Tote) |
| Ende der Strecke |  |  | n1 = | Störfallwert n1 = 0.3 x log(Anzahl Tote) |

Der grössere der beiden Störfallwerte ist in die Zusammenfassung auf der letzten Seite zu übertragen.

Notizen Kapitel 3:

4.	Ausmasseinschätzung für den Spezialfall Gaswolkenexplosion

(Zutreffendes ankreuzen)

| Wird in der Anlage Benzin gelagert? | ja nein |
| --- | --- |
| Gibt es eine grosse Bevölkerungsdichte, grössere Menschenansammlungen oder schwer evakuierbare Gebäude in einem Umkreis von ca. 150 m um die Anlage? | ja nein |

Wurde zweimal 'Ja' angegeben, sind die Auswirkungen nachfolgend abzuschätzen. Ist eine der Antworten 'Nein', dann ist dieses Szenarium nicht relevant. Die Ausmasseinschätzung kann bei Kapitel 5 fortgesetzt werden.

### Bestimmung der maximalen Gaswolkengrösse

Grundlage für die Bestimmung der Gaswolkengrösse ist die massgebende Bassinfläche.

Massgebende Bassinfläche(n) (übernehmen von Kapitel 1 Bassinbrand):

| a) Bassin mit grösster Fläche | Nr.: |  | Fläche = m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| b) Bassin mit kleinstem Abstand zur Bevölkerung | Nr.: |  | Fläche = m2 |

Aus den folgenden Abbildungen kann für verschiedene Bassinflächen die Grösse der Gaswolke und die von der Druckwelle betroffenen Flächen ermittelt werden:

Abb. 3:	Form der Gaswolke und Abmessungen der betroffenen Bereiche

Abb. 4:	Grösse der Gaswolke in Abhängigkeit von der Bassinfläche

| Bassin-Nr. |  | Bassinlänge L [m] |  | Wolkenbreite B [m] |  | Entfernung D [m] |  | Entfernung E [m] |  | Entfernung R [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) |  | L = m |  | B = m |  | D = m |  | E = m |  | R = m |
| b) |  | L = m |  | B = m |  | D = m |  | E = m |  | R = m |

### Abschätzung der Auswirkungen

Für die Auswirkungen der Hitzestrahlung auf die Bevölkerung wird angenommen, dass 50% der anwesenden Personen innerhalb der Wolke tödlich verletzt werden. Personen in Gebäuden gelten als nur zu 10% gefährdet. Ausserhalb der Gaswolke können die Auswirkungen der Hitzestrahlung wegen der kurzen Abbranddauer vernachlässigt werden; es sind keine Menschen gefährdet.

Für die Auswirkungen der Druckwelle auf die Bevölkerung wird der Druckbereich über 0.21 bar ermittelt. 10% der darin anwesenden Personen werden tödlich verletzt. Im Sinne einer konservativen Annahme wird zudem angenommen, dass Gebäude keinen Schutz gegen Einwirkungen des Druckes bieten, so dass Personen in Gebäuden als im Freien gezählt werden.

Für eine konkrete Anlage können sich je nach Ausbreitungsrichtung unterschiedliche Schadenausmasse ergeben.

Entscheidend für die Ausmasseinschätzung ist die Richtung mit dem grössten Ausmass.

Auswirkungen Druckwelle:

| Bassin-Nr. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | L = m | B = m | D = m | E = m | R = m |  |
| Abmessungen der betroffenen Fläche: | S = E – R = | m |
|  | T = B + 2S = | m |
|  | L + D = | m |
| Anzahl betroffene Personen: | Da: |  |
| Bassin-Nr. |  |  |  |  |  |  |
| b) | L = m | B = m | D = m | E = m | R = m |  |
| Abmessungen der betroffenen Fläche: | S = E – R = | m |
|  | T = B + 2S = | m |
|  | L + D = | m |
| Anzahl betroffene Personen: | Db: |  |

Auswirkungen Hitzestrahlung:

| Bassin-Nr. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | L = m | B = m | R = m |  |  |
| Abmessungen der betroffenen Fläche | B = | m |
|  | L + R = | m |
| Anzahl betroffene Personen | im Freien: |  |
|  | HaF |  |
|  | in Gebäuden: |  |
|  | HaG |  |
|  | Total Ha: |  |
| Bassin-Nr. |  |  |  |  |  |
| b) | L = m | B = m | R = m |  |  |
| Abmessungen der betroffenen Fläche | B = | m |
|  | L + R = | m |
| Anzahl betroffene Personen | im Freien: |  |
|  | HbF |  |
|  | in Gebäuden: |  |
|  | HbG |  |
|  | Total Hb: |  |

Ausmass  Bassin a

| Auswirkung |  | Anzahl betroffener Personen |  | Letalitätsfaktoren F |  | Anzahl Tote = F x Anz. Personen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druckwelle |  | Da: |  |  |  |  |
| Hitzestrahlung |  | Ha: |  |  |  |  |
|  |  | HaF |  | 0.50 |  |  |
|  |  | HaG: |  | 0.10 |  |  |
|  |  | Da - Ha: |  | 0.10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total: |  |

Ausmass  Bassin b

| Auswirkung |  | Anzahl betroffener Personen |  | Letalitätsfaktoren F |  | Anzahl Tote = F x Anz. Personen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druckwelle |  | Db: |  |  |  |  |
| Hitzestrahlung |  | Hb: |  |  |  |  |
|  |  | HbF: |  | 0.50 |  |  |
|  |  | HbG: |  | 0.10 |  |  |
|  |  | Db - Hb: |  | 0.10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total: |  |

Berechnung des Störfallwertes

Die Umrechnung der Anzahl Toten in den Störfallwert erfolgt mit Abb. 5 oder mit der Formel. Massgebend ist der grössere der beiden Werte für das Bassin a) mit grösster Fläche und das Bassin b) mit kleinstem Abstand zur Bevölkerung:

| Bassin-Nr. |  | Anz. Tote |  | Störfallwert | Formel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | n1 = | n1 = 0.3 x log(Anzahl Tote) |

Der erhaltene Störfallwert ist in die Zusammenfassung auf der letzten Seite zu übertragen.

Notizen Kapitel 4:

5.	Ausmasseinschätzung für den Spezialfall Boil Over

Ist das Szenarium Boil Over relevant?

(Zutreffendes ankreuzen)

| Wird Schweröl, Rohöl, Dieselöl oder Heizöl in der Anlage gelagert? | ja nein |
| --- | --- |
| Befinden sich grössere Menschenansammlungen oder schwer evakuierbare Gebäude in einem Umkreis von 400 m um die Anlage? | ja nein |

Wurde zweimal 'Ja' angegeben, sind die Auswirkungen nachfolgend abzuschätzen. Ist eine der beiden Antworten 'Nein', dann ist dieses Szenarium nicht relevant. Die Ausmasseinschätzung kann bei Kapitel 6 fortgesetzt werden.

Bestimmung der Evakuationsradien

A) Schmerzgrenze Rs

Die Schmerzgrenze stellt die Grenze mit einer Wärmestrahlung von 5 kW/m2 dar, bei der Personen nach 10 - 20 Sekunden Exposition Verletzungen erleiden. Für die Ausmasseinschätzung kann die Wärmestrahlung des Bassinbrandes als Modell für die Auswirkungen des Boil Over herangezogen werden.

Massgebende Bassinfläche(n) (übernehmen von Kapitel 1 Bassinbrand):

| 1) Bassin mit grösster Fläche | Nr.: |  | Fläche = m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) Bassin mit kleinstem Abstand zur Bevölkerung | Nr.: |  | Fläche = m2 |

Mit der Bassinfläche und der Abb. 1 (Bassinbrand) lässt sich die Schmerzgrenze festlegen:

| Bassin-Nr. |  | Bassinfläche |  | Schmerzgrenze Rs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F = m2 |  | Rs = m | s. Abb. 1 |
|  |  | F = m2 |  | Rs = m | s. Abb. 1 |

B) Grenzwert nach französischem Umweltministerium

Eine (konservativere) Grobabschätzung für einen Evakuationsradius 5 kW/m2 lässt sich auch über den Tankinhalt mit einer empirischen Formel ermitteln (siehe Bericht Abs. 7.2.3):

Massgebender Tankinhalt:

| 1) Tank mit grösstem Inhalt | Nr.: |  | Inhalt = m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) Tank mit kleinstem Abstand zur Bevölkerung | Nr.: |  | Inhalt = m3 |

Der Evakuationsradius lässt sich wie folgt berechnen:

| Tank-Nr. |  | max. Inhalt in m3 bzw. kg |  | 10% des Inhaltes |  | Evakuations-radius | Formel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I = m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | I = kg |  | M = kg |  | R = m | R = 5.86 x M1/3 |
|  |  | I = m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | I = kg |  | M = kg |  | R = m | R = 5.86 x M1/3 |

Abschätzung der Einwirkungen

Eine Wärmestrahlung von 5 kW/m2 führt bei 10-20 s Expositionszeit zu Verletzungen. Innerhalb der Wirkdistanz sind deshalb alle Personen gefährdet, die in der Zeit vom Beginn des Brandes bis zum Ausbruch eines Boil Over (meist Stunden) nicht alarmiert und evakuiert werden konnten.

Umsetzung der Evakuationsradien

Die erhaltenen Radien sind in Absprache mit den zuständigen Instanzen in den Einsatzplänen in angemessener Form zu berücksichtigen.

Notizen Kapitel 5:

6.	Ausmasseinschätzung für Sachschäden (Indikator n6)

Ist der Indikator Sachschäden relevant?

(Zutreffendes ankreuzen)

| Wird in der Anlage Benzin gelagert? | ja nein |
| --- | --- |

Wurde 'Ja' angegeben, sind die Auswirkungen einer Explosion nachfolgend abzuschätzen. Ist die Antwort 'Nein', dann ist dieses Szenarium nicht relevant. Die Ausmasseinschätzung kann bei Kapitel 7 fortgesetzt werden.

Abschätzung der Auswirkungen

Die Auswirkungen lassen sich durch die Berechnung von Druckwellen abschätzen und mittels Tabellenwerten beurteilen. Gemäss Störfallverordnung dürfen dabei Kosten für Spitalaufenthalte, Evakuierungen, Überbrückungsmassnahmen und Betriebsunterbrüche nicht einbezogen werden. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über mögliche Schäden infolge Überdruck.

Auswirkungen auf Infrastrukturen infolge Überdruck:

| Überdruck [bar] | Auswirkung auf Infrastruktur |
| --- | --- |
| 1 | Zerstörung industrieller Bauten |
| 0.48 | Überschlagen von Güterwaggons |
| 0.34 | 99% Schäden struktureller Art an Bauten |
| 0.30 | Einsturz von Gebäuden |
| 0.21 | 50% Schäden an Bauten |
| 0.17 | 50% Zerstörung von Mauerwerk |
| 0.06-0.08 | 1% Schäden an Gebäuden |
| 0.02-0.03 | 10% der Fensterscheiben brechen |

Mit Hilfe der obigen Tabelle und der Abb. 2 kann eine Grobschätzung der Auswirkungen auf bestehende Infrastrukturen und Bauten für die Explosionsszenarien vorgenommen werden. Gegebenenfalls sind jedoch ergänzende Berechnungen durchzuführen.

Mit diesen Werten und den Angaben zur Anlage und Umgebung können mögliche Schadenausmasse an den verschiedenen Bauten oder Infrastrukturen abgeschätzt werden:

| Szenarium | Wirkungsradius |  | Art der Sachschäden |  | Ausmass in Mio. Fr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) Explosion in Kanalisation | R0.48= | m |  |  |  |  |
|  | R0.21= | m |  |  |  |  |
|  | R0.03 = | m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total: |
| Bestimmen der Radien gemäss Abb. 2 |
| B) Gaswolken-explosion | R0.21= | m |  |  |  |  |
|  | R0.03= | m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total: |
| Bestimmen der Radien gemäss Abb. 4 |

Berechnung des Störfallwertes

Die Umrechnung der Sachschäden in den Störfallwert erfolgt mit Abb. 5 oder mit der Formel:

| Ereignis | Mio. Fr. |  | Störfallwert | Formel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A) |  |  | n6 = | n6 = 0.3 x (log (Mio. Fr.) - log 5) |
| B) |  |  | n6 = | n6 = 0.3 x (log (Mio. Fr.) - log 5) |

Der grössere dieser beiden Störfallwerte ist in die Zusammenfassung auf der letzten Seite zu übertragen.

Notizen Kapitel 6:

7.	Berechnung des Störfallwertes

Die erhaltenen Ausmasse können nach der BUWAL-Richtlinie von 1996 in die Störfallwerte der entsprechenden Indikatoren umgerechnet werden.

Abb. 5:	Umrechnungstabelle für die verschiedenen Störfallwerte

Zusammenfassung der Resultate

| 1 Bassinbrand (10) | Szenarium relevant: | ja nein |
| --- | --- | --- |
| Letalitätsradien: | Anzahl Tote = |  |  |
| R1 = | [m] |  |  | Störfallwert |
| R50 = | [m] |  |  | n1 = |
| 2a Abfliessen in Kanalisation (21) | Szenarium relevant: | ja nein |
| Ausgelaufene Produktmenge: | Verunreinigung: | Störfallwert |
| - im Gewässer = | [m3] | auf Oberfläche [km2( = |  | n3 = |
| - im Grundwasser = | [m3( | im Grundwasser [PM] = |  | n4 = |
| 2b Oberflächliches Abfliessen (22) | Szenarium relevant: | ja nein |
| Ausgelaufene Produktmenge: | Verunreinigung: | Störfallwert |
| - im Gewässer = | [m3( | auf Oberfläche [km2( = |  | n3 = |
| - im Grundwasser = | [m3( | im Grundwasser [PM] = |  | n4 = |
| 3 Explosion in der Kanalisation (23) | Szenarium relevant: | ja nein |
| Wirkungsradien: |  |  |
| R0.48 = | [m] |  | Störfallwert |
| R0.21 = | [m] | Anzahl Tote = |  | n1 = |
| 4 Spezialfall Gaswolkenexplosion (12) | Szenarium relevant: | ja nein |
| 4.1 Auswirkungen Hitzestrahlung |  |  |
| Max. Breite B = | [m] |  | Störfallwert |
| Max. Länge L+R = | [m] | Anzahl Tote = |  | n1 = |
| 4.2 Auswirkungen Druckwelle |  |  |
| R0.21 = | [m] |  | Störfallwert |
| R0.17 = | [m] | Anzahl Tote: |  | n1 = |
| 5 Spezialfall Boil Over (16) | Szenarium relevant: | ja nein |
| Evakuationsradien: | Umsetzung: |  |
| Rs (5 kW/m2) = | [m] | In Einsatzplan berücksichtigt: |  |  |
| R (10%Tankinhalt) = | [m] | In Einsatzplan berücksichtigt: |  |  |
| 6 Spezialfall Sachschäden (n6) | Szenarium relevant: | ja nein |
|  |  | Störfallwert |
| Explosion in Kanalisation: | Sachschäden [Mio. Fr.( = |  | n6 = |
|  |  | Störfallwert |
| Gaswolkenexplosion: | Sachschäden [Mio. Fr.( = |  | n6 = |

Notizen Kapitel 7:

# Footnotes

Erläuterungen/Kommentar

Massgebende Bassinfläche(n): Für die Bestimmung der massgebenden Bassinfläche(n) sind die Tankgrundflächen abzuziehen. Hingegen dürfen niedrige Trennwände nur dann berücksichtigt werden, wenn sie den Inhalt des grössten Tanks zurückhalten können.

Erläuterungen/Kommentar

Anzahl betroffener Personen: Bei Wohngebäuden können die Zahlen bei der Einwohnerkontrolle nachgefragt werden, bei Gewerbebauten hingegen ist meist eine direkte Nachfrage zur max. Zahl der Arbeitsplätze im Betrieb notwendig. Für andere Nutzungen (Sportanlagen, Verkehr) sind häufig Schätzungen notwendig, falls Gemeinde oder andere Personen keine Angaben machen können.

Letalitätsfaktor F: Die Letalität nimmt mit zunehmender Distanz von der Hitzequelle stetig ab. Der Einfachheit halber wird diese Abnahme durch eine Stufenfunktion angenähert. Der Letalitätsfaktor ist die mittlere Letalität innerhalb eines Letalitätsbereiches. Im Bereich bis 50% Letalität gilt der Letalitätsfaktor 0.65, im Bereich bis 1% Letalität der Letalitätsfaktor 0.15.

Erläuterungen/Kommentar

Mit Gewässer ist jeweils ein Oberflächengewässer oder Grundwasser gemeint.

Massgebend für das Schadenausmass in einem Gewässer ist dasjenige Bassin, das über die Kanalisation mit einem Gewässer oder einer ARA verbunden ist und die grösste Entwässerungsleistung (Pumpe oder Abfluss) aufweist. Falls die Anlage über verschiedene Kanalisationssysteme (und Rückhaltevolumen) verfügt, sind eventuell mehrere Bassins zu berechnen.

Erläuterungen/Kommentar

Die grösste Menge an ausgelaufenem Produkt ergibt sich bei einem grossen Tank mit kleinem Abstand zur Bassinmauer. Bei unterschiedlichen Anordnungen von Tankgrössen und Abständen der Bassinmauer muss eventuell je ein Fall zur Bestimmung der maximalen Auslaufmenge berechnet werden. Das Szenarium kann auch bei versenkten Tanks mit Schutzdämmen auftreten; in diesem Fall wird für die Mauerhöhe die Höhendifferenz zwischen Tankboden und Oberkante Damm angenommen.

Da Tanks in brennenden Bassins nicht gekühlt werden, wird von einem irrtümlichen Zufluss von Kühlwasser mit der Dauer einer Viertelstunde ausgegangen. Gekühlt werden gemäss CRL 2.1 a) F6 exponierte Tanks, insbesondere in benachbarten Teilbassins.

Erläuterungen/Kommentar

Benzindämpfe sind innerhalb der Konzentrationsgrenzen von 0.6-8% zündfähig. Für die Ausmasseinschätzung wird die Konzentration zu 4.5% festgelegt, die etwa einem stoechiometrischen Gasgemisch entspricht.

Die massgebende Streckenlänge ergibt sich aus dem grössten Abstand zweier Schächte (oder anderer Schwachstellen) im öffentlichen Kanalnetz ausserhalb des Betriebsareals.

Der Explosionsort ist immer dort, wo Schwachstellen (z.B. Schächte) vorhanden sind, d.h. im Normalfall am Anfang und Ende der massgebenden Strecke.

Erläuterungen/Kommentar

Die massgebende Richtung ergibt sich durch Übertragen der Gaswolkengrösse vom Bassin her Richtung Umgebung der Anlage. Je nach Lage des Bassins im Areal und vorhandener Exposition sind mehrere Richtungen zu untersuchen. Nur in begründeten Fällen, z.B. eindeutige Windrichtung durch Tallage, dürfen die Betrachtungen auf eine Richtung beschränkt werden.

Erläuterungen/Kommentar

Massgebend wird dasjenige Bassin, das zu den betrachteten Tanks (d.h. keine Benzin- oder Kerosintanks) gehört. Falls für den Bassinbrand (Kap. 1) ein Bassin mit einem Benzin- oder Kerosintank massgebend war (wegen Grösse oder Exposition), so ist die Fläche neu zu bestimmen.

Erläuterungen/Kommentar

Es sind nur diejenigen Tanks mit Schweröl, Dieselöl, Heizöl oder Rohöl (d.h. keine Benzin- oder Kerosintanks) zu berücksichtigen. Massgebend ist derjenige mit den grössten Auswirkungen, d.h. entweder der Tank mit dem grössten Inhalt oder derjenige, der am nächsten bei gefährdeten Personen liegt.

# Text boxes

Bassin

Gaswolke

Ausdehnung der Gaswolke zur 
Abschätzung der Hitzestrahlung

Ausdehnung des Bereiches mit 
0.21 bar Überdruck

Wind